## Slide 1: WI-FI Anteny
Opracował:
Artem Nowicki

## Slide 2: Opis standardu
Zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem wi-fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN.
„Wi-Fi” jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance dla certyfikowanych produktów opartych na standardach IEEE 802.11. Ten certyfikat gwarantuje interoperacyjność pomiędzy różnymi urządzeniami bezprzewodowymi.

## Slide 4: Standardy WI-FI
Wi-fi bazuje na takich protokołach warstwy fizycznej, jak:
DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum),
FHSS (ang. Frequency Hopping Spread Spectrum),
OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing).

## Slide 5: DSSS
DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum, a dokładniej directly carrier-modulated, code sequence module) – bezpośrednie modulowanie nośnej sekwencją kodową.
Jest to jedna z technik rozpraszania widma w systemach szerokopasmowych przy pomocy ciągów kodowych.
Przy wysyłaniu strumień danych jest mnożony przez odpowiedni ciąg kodowy o większej szybkości bitowej. W ten sposób wyjściowy strumień informacji zajmuje znacznie szersze pasmo.

## Slide 6: DSSS
Właściwy jego dobór pozwala na zaszyfrowanie informacji oraz możliwość wykorzystania danego pasma radiowego przez wielu nadawców i odbiorców jednocześnie.
Odbiornik, aby rozkodować i spośród wielu innych wybrać przeznaczone dla niego informacje, musi dysponować układem deszyfrującym z tym samym i jednocześnie zsynchronizowanym ciągiem kodowym co nadawca.

## Slide 8: FHSS
FHSS (ang. Frequency-Hopping Spread Spectrum) – metoda rozpraszania widma w systemach szerokopasmowych.
W tłumaczeniu wprost jest to „skakanie” sygnału po częstotliwościach w kolejnych odstępach czasu, w dostępnym widmie (paśmie).

## Slide 9: FHSS
Zasada działania przeskoku częstotliwości (ang. frequency hopping) polega na tym, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik zmieniają w określonych cyklach częstotliwość nośną.
Specyfikacja IEEE802.11 przewiduje dla FHSS do 79 niepokrywających się pasm częstotliwości, każde o szerokości 1 MHz. Pasma te podzielone są na trzy grupy, każda o 26 wzorach. Kolejność częstotliwości wynika z pewnej sekwencji bazowej, która odpowiada pseudolosowemu łańcuchowi w przedziale 0–78.

## Slide 10: FHSS
Minimalny przeskok częstotliwości wynosi sześć kanałów. Jeżeli sekwencja bazowa wynosi np.
częstotliwość transmisji sekwencji bazowej wynosi wówczas:

## Slide 11: OFDM
OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, wielodostęp z ortogonalnym podziałem częstotliwości) – metoda zwielokrotnienia w dziedzinie częstotliwości polegająca na jednoczesnej transmisji wielu strumieni danych na ortogonalnych częstotliwościach nośnych.

## Slide 12: Wielodrogowość WI-FI
Zwiększanie przepływności transmisji danych napotyka na barierę w postaci zjawiska wielodrogowości.
Polega ono na tym, że sygnał radiowy dociera do odbiornika w kilku kopiach, które są wzajemnie przesunięte w czasie.
Jeżeli opóźnienia te są rzędu czasu trwania pojedynczego symbolu lub dłuższe, to odbiornik demoduluje jednocześnie kilka różnych bitów, zamiast oczekiwanego pojedynczego, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia poprawne odtworzenie danych.

## Slide 13
Modulacja OFDM jest sposobem na uniknięcie tego problemu. Zamiast jednej szybkiej transmisji przesyła się wiele wolnych strumieni danych, które są przez to mniej narażone na uszkodzenie w wyniku wielodrogowości.
OFDM jest oparta na metodzie współdzielenia pasma z podziałem w częstotliwości (FDM, z ang. frequency division multiplexing) i transmisje odbywają się na oddzielnych podnośnych (ang. subcarriers).
Najczęściej stosowanymi modulacjami podnośnych w OFDM są modulacje fazowe (PSK) oraz amplitudowo-fazowe (QAM). Odległości poszczególnych podnośnych dobrane są tak, aby wyeliminować wzajemne zakłócenia.

## Slide 14: Wykorzystanie OFDM
ADSL i VDSL szerokopasmowy dostęp do internetu przez sieć telefoniczną (łącza miedziane),
sieci bezprzewodowe IEEE 802.11a oraz 802.11g,
systemy telewizji cyfrowej DVB-T, DVB-T2, DVB-H, T-DMB i ISDB-T,
standard The IEEE 802.16 lub WiMax Wireless MAN standard,
standard telefonii komórkowej LTE,

## Slide 17: Częstotliwości pracy WI-FI
Sieć wi-fi działa w paśmie częstotliwości od 2400 do 2485 MHz (2,4 GHz) lub 4915 do 5825 MHz (5 GHz).

## Slide 19: Modulacje

## Slide 20: Standardy WI-FI

## Slide 21: Bezpieczeństwo wi-fi
uwierzytelniania – identyfikacja i weryfikacja autentyczności informacji przesyłanych przez użytkownika, który łączy się z siecią (IEEE 802.1X)
protokół WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) – działa na zasadzie współdzielonego klucza szyfrującego o długości 40 do 104 bitów i 24-bitowym wektorze inicjującym. WEP jest aktualnie bardzo złym zabezpieczeniem, które nie chroni nas przed włamaniami z zewnątrz. W średnio obciążonej sieci klucze WEP można złamać w 90% przypadków, poniżej 1 godziny pasywnego nasłuchiwania pakietów.

## Slide 22
protokoły WPA/WPA2 – nowe, dużo bardziej bezpieczne mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych
autoryzacja – zgoda lub brak zgody na żądaną usługę przez uwierzytelnionego użytkownika. Zabezpieczenie to jest wykonane przez punkt dostępu lub serwer dostępu.
rejestracja raportów – rejestr akcji użytkownika związanych z dostępem do sieci. Kontrola raportów pozwala na szybką reakcję administratorów na niepokojące zdarzenia w sieci.

## Slide 23: Kanały
Router poza wykorzystywaniem częstotliwości 2,4 GHz dla sieci 802.11n i 5 GHz dla sieci 802.11ac i 802.11n posiada również możliwość wyboru kanału dla każdej z częstotliwości.
Bardziej zaawansowane urządzenia są w stanie same wybrać odpowiedni kanał na podstawie przeskanowania okolicznych sieci Wi-Fi.

## Slide 24: Problem nakładających się kanałów
Nadajniki bezprzewodowych punktów dostępowych pracują zazwyczaj w dość okrojonym paśmie dedykowanej im częstotliwości. Przykładowo w standardzie 802.11g jest to pasmo (kanał) o szerokości około 22 MHz, wydzielony na częstotliwości 2,4 GHz.
Do dyspozycji mamy 13 (lub więcej w przypadku nowszych standardów 802.11) następujących co 5 MHz kanałów częstotliwości (kanał 14 dostępny jest tylko w wybranych krajach). Oznacza to, że pracujący na danym kanale nadajnik wywierać będzie wpływ także na obydwa sąsiednie kanały

## Slide 26: Plaster miodu
Sieci powinniśmy konfigurować w opaciu o jak najbardziej oddalone i nie nakładające się na siebie kanały.
Najprościej jest kierować się zilustrowaną poniżej zasadą plastra miodu, w której to sąsiadującym ze sobą sieciom nadaje się najkorzystniejsze, całkowicie odspeparowane od siebie kanały:
1, 6 oraz 11 (oznaczone na powyższym rysunku kolorem czerwonym).

## Slide 28
Jeśli w środkowym mieszkaniu w bloku sieć bezprzewodową skonfigurowano na kanale 6, a mieszkający po bokach sąsiedzi zrobili u siebie dokładnie to samo, wówczas wszyscy troje mogą się w pewnym stopniu zakłócać.
By zminimalizować ewentualny negatywy wpływ nakładania się sygnałów, najprostszym rozwiązaniem byłoby wówczas zmienić kanał częstotliwości środkowej sieci z 6 na 1 lub 11, a najlepiej w porozumieniu z sąsiadami rozdzielić wszystkie sieci na trzy odrębne kanały.

## Slide 30
tabela rozkładu kanałów dla pasma 2,4GHz obowiązującego w dla dwóch standardów FCC (USA) i ETSI (Europa).
W przypadku tej regulacji wszystkie podane kanały wraz z ich numerami są kanałami zachodzącymi - 13 kanałów, tzn. w standardzie ETSI w zakresie częstotliwości 2,4GHz mamy, gdzie dopuszczalna moc promieniowania wynosi 100mW liczba niezachodzących kanałów jest równa 3 - (kanał 1,6,11).

## Slide 34
Przerwy w częstotliwości WI-FI

## Slide 36: Anteny WI-FI

## Slide 37: Charakterystyka
Antena nadaje systemowi bezprzewodowemu trzy podstawowe właściwości - wzmocnienie, kierunek i polaryzację.
Zysk jest miarą wzrostu mocy.
Kierunek jest kształtem wzoru transmisji.

## Slide 38: Analogie
Dobrą analogią do anteny jest reflektor w latarce.
Reflektor koncentruje i intensyfikuje wiązkę światła w określonym kierunku, podobnie jak to, co zrobiłaby antena paraboliczna ze źródłem częstotliwości radiowej w systemie radiowym.

## Slide 39: dB
Wzmocnienie anteny jest mierzone w decybelach, co jest stosunkiem dwóch wartości. Wzmocnienie konkretnej anteny jest porównywane ze wzmocnieniem anteny izotropowej.
Antena izotropowa jest anteną teoretyczną o jednolitym trójwymiarowym schemacie promieniowania (podobnym do żarówki bez reflektora).
dBi służy do porównania poziomu mocy danej anteny z teoretyczną anteną izotropową.
Mówi się, że antena izotropowa ma moc 0 dB, co oznacza, że ​​ma zero wzmocnienia / straty w porównaniu do siebie.

## Slide 44: Antena Izotropowa - teoretyczna
Antena izotropowa ma zysk = 0 dBi

## Slide 45: dBi – zysk energetyczny anteny izotropowej
dBi - zysk anteny („G”) wyrażony w jednostce dBi informuje nas, o jaką wartość w decybelach zysk anteny jest większy w stosunku do hipotetycznej anteny izotropowej, zakładając, że do obu anten doprowadzona jest identyczna moc.
Izotropowa z języka greckiego „isos”, czyli równy, jednakowy, i „trópos”, czyli zwrot, obrót. W nauce tą nazwą określa się cechy ciał wykazujące identyczne, równomierne właściwości we wszystkich kierunkach.

## Slide 46: Antena Izotropowa
Antena izotropowa to nieskończenie mały punkt w próżni, promieniujący idealnie równomiernie (izotropowo) w każdym kierunku przestrzeni, bez odbić i strat (jej charakterystyką promieniowania jest kula).

## Slide 48: Access Pointy
Producenci punktów dostępowych (Access Points) podają często moc nadajnika w E.I.R.P. To oznacza, iż urządzenie jest zgodne z przepisami tylko i wyłącznie z dołączoną albo wbudowaną anteną.
Jeżeli decydujemy się na samodzielną budowę aplikacji Wi-Fi, to musimy sami wykonać proste obliczenia i sprawdzić, czy mieścimy się w granicach mocy prawnie dopuszczonych.

## Slide 49
Dla aplikacji składającej się z nadajnika (np. routera bezprzewodowego), kabla i anteny E.I.R.P. obliczamy, stosując wzór:
E.I.R.P. = moc nadajnika (dBm) + zysk anteny (dBi) – tłumienie kabla (dB) – tłumienie złącz (dB)

## Slide 50: Budujemy sieć Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz i mamy:
punkt dostępowy o mocy 16 dBm,
antenę dookólną o zysku 8 dBi,
8 metrów kabla TRI-LAN-240 (tłumienie dla 2,4 GHz to 0,4 dB / metr), czyli 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
dwa złącza – czyli tłumienie + 2 x 0,5 dB = 1 dB.
E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm
(czyli mieścimy się w przepisach - moc mniejsza niż 20 dBm).

## Slide 51
Jeżeli np. zastosujemy w tym przypadku antenę o zysku 13 dBi:
E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (czyli o 4,8 dBm za dużo!)

## Slide 52: EIRP
E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - równoważna, zastępcza moc promieniowana izotropowo oznacza z definicji „moc, jaką musiałaby wypromieniować hipotetyczna antena izotropowa, aby otrzymać taki sam poziom sygnału na kierunku maksymalnego promieniowania danej anteny”.

## Slide 53: Według obowiązujących przepisów w Polsce i Unii Europejskiej
2400,0 – 2483,5 MHz (pasmo 2,4 GHz) - moc nie może przekraczać 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
5150 – 5350 MHz (pasmo 5 GHz) - moc nie może przekraczać 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) - dopuszcza się użytkowanie urządzeń wyłącznie wewnątrz pomieszczeń,
5725 – 5875 MHz (pasmo 5 GHz) - moc nie może przekraczać 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

## Slide 55
Anteny klasyfikuje się:
Ze względu na wykorzystywaną długość fali: anteny długofalowe, anteny średniofalowe, anteny krótkofalowe, anteny ultrakrótkofalowe, anteny mikrofalowe. Rodzajem anteny mikrofalowej jest antena satelitarna.
Ze względu na częstotliwość pasma fali, w którym pracuje urządzenie: anteny wąskopasmowe i anteny szerokopasmowe.
Ze względu przeznaczenie urządzenia: głównie anteny nadawcze, anteny odbiorcze i anteny nadawczo-odbiorcze.
Ze względu na charakterystykę przestrzenną: anteny kierunkowe i anteny bezkierunkowe.
Ze względu na budowę: anteny ćwierćfalowe i anteny półfalowe.

## Slide 56: Antena ferromagnetyczna
Antena ferromagnetyczna (ferrytowa) kierunkowa, odbiorcza; cechuje się niewielkimi rozmiarami, w związku z czym instalowana jest często wewnątrz odbiorników radiowych.
Jest stosowana do zakresu długofalowego i średniofalowego.
Składa się z krótkiego pręta ferromagnetycznego z cewką lub cewkami (na różne zakresy fal).

## Slide 57: Anteny ćwierćfalowe
Antena ćwierćfalowa, stosowana głównie do zakresu UKF, instalowana jest często na pojazdach. Ma postać krótkiego przewodu o długości 1/4 długości fali. Cechuje ją dookólna charakterystyka promieniowania.

## Slide 58: Anteny masztowe
Antena masztowa służy nadawaniu na falach długich i średnich. Wolnostojąca, o konstrukcji pionowej kratowej lub rurowej. Promieniuje całą swoją powierzchnią.

## Slide 59: Anteny Yagi
Antena Yagi-Uda (w skrócie: Yagi) – kierunkowa, odbiorcza; służy przede wszystkim do odbioru programów telewizyjnych. Do jej części składowych należą reflektor, dipol pętlowy oraz umieszczone równolegle direktory (elementy bierne).

## Slide 60: Anteny zbiorcze
Antena zbiorcza – odbiorcza RTV. Służy do zasilania wielu odbiorników w obrębie jednego budynku.

## Slide 61: Anteny satelitarne
Antena satelitarna – służąca do odbioru sygnału RTV nadawanego za pośrednictwem sztucznych satelitów. Cechuje ją paraboliczny reflektor. W ognisku reflektora umieszczony jest konwerter, czyli przetwornik częstotliwości. Wiele anten satelitarnych ma także możliwość automatycznego (za pomocą napędu elektromechanicznego) ustawienia w kierunku wybranego satelity.

## Slide 62: Antena Beverage’a
Antena Beverage’a (także błędnie Beverage) – odbiorcza, kierunkowa, falowa. Ma formę poziomego przewodu o długości kilku długości fali. Zawiesza się ją na wysokości kilku metrów. Stosuje się ją najczęściej w zakresie długofalowym.

## Slide 63: Antena Adcocka
Antena Adcocka – kierunkowa, odbiorcza. Składa się z kilku (co najmniej dwóch) anten pojedynczych. Są one ze sobą połączone równolegle (przesyłane do odbiornika wypadkowe napięcie wysokiej częstotliwości stanowi funkcję różnicy dróg fal odbieranych przez każdą z anten składowych). Zastosowanie: głównie radiogoniometria (radionamierzanie).

## Slide 64: Ze względu na sposób wykonania anteny dzieli się na:
dipolowe
fraktalne
kolinearne
mikropaskowe
szczelinowe
reflektorowe

## Slide 65: Ze względu na kierunkowość anteny dzieli się na:
izotropowe (model teoretyczny)
dookolne
kierunkowe

## Slide 66: Ze względu na mechanizm promieniowania anteny dzieli się na:
prostoliniowe
aperturowe
z falą powierzchniową

## Slide 67: Ze względu sprzężenie ze składową pola elektromagnetycznego anteny dzieli się na:
elektryczne (np. dipolowe)
magnetyczne (np. ferrytowe)

## Slide 68: Niektóre typy anten:
antena dipolowa
antena dwustożkowa
antena ferrytowa
antena logarytmiczno-periodyczna
antena panelowa
antena paraboliczna
antena reflektorowa

## Slide 69
antena rombowa
antena satelitarna (paraboliczna i offsetowa)
antena sektorowa
antena śrubowa (inaczej: helikalna, helix, heliax)
antena tubowa
antena ground plane (w skrócie: antena GP)
antena Yagi-Uda (w skrócie: antena Yagi)

## Slide 70: Antena dipolowa
Najstarszy rodzaj anteny.
Antena dipolowa składa się przeważnie z dwóch symetrycznych ramion zasilanych za pomocą symetrycznej linii transmisyjnej.
Ze względu na słabe parametry (wąskie pasmo pracy, mały zysk kierunkowy) stosuje się je jako elementy składowe bardziej skomplikowanych i rozbudowanych układów antenowych.

## Slide 71
Zalety anten dipolowych:
prosta budowa
niskie koszty produkcji
łatwa adaptacja z innymi rodzajami anten
możliwość tworzenia dużych układów antenowych, na przykład kilka połączonych odpowiednio z sobą anten Yagi-Uda
łatwy dostęp
Wady anten dipolowych:
wąskie pasmo pracy (co może być zaletą)
mały zysk energetyczny

## Slide 72: Antena dwustożkowa
Rodzaj anteny szerokopasmowej, zbudowanej z dwóch przewodników w kształcie stożków.
W praktyce stożki mogą być zastąpione przez druty, które tworzą odpowiedni kształt.
Mikrofalowe anteny dwustożkowe (górna z pasmem 1–18 GHz, dolna: 0,5–3 GHz)

## Slide 73: Antena ferrytowa
Działa na zasadzie sprzężenia z polem magnetycznym fali elektromagnetycznej. Ma postać cewki nawiniętej na wydłużony rdzeń ferrytowy. Cewka ta może być sprzężona z obwodem rezonansowym odbiornika lub stanowić jego część.
Stosowane są zwykle w zakresie fal długich, średnich i krótkich. Są to anteny kierunkowe, a największa skuteczność mają one, gdy fala pada w kierunku prostopadłym do osi pręta ferrytowego.

## Slide 74: Antena logarytmiczno-periodyczna
Jest wieloelementową, kierunkową anteną zaprojektowaną do pracy w szerokim paśmie częstotliwości.
LPDA jest anteną o dużym zysku. Spotykane są również bardziej skomplikowane konstrukcje anten logarytmicznych, takie jak spider-beam oraz telerana.
LPDA składa się z szeregu półfalowych elementów o stopniowo rosnącej długości, połączonych naprzemianlegle.

## Slide 75: Antena logarytmiczno-periodyczna
Duże zastosowanie znajdują w telewizji naziemnej, ponieważ takie anteny muszą mieć dużą szerokość pasma, aby pokryć pasma telewizyjne o częstotliwościach w przybliżeniu 54-88 i 174–216 MHz w VHF i 470–890 MHz w UHF.

## Slide 76: Antena panelowa
Najczęściej w hermetycznej obudowie umieszczony jest w tylnej części anteny płaski ekran pozwalający na maksymalne skupienie odbitej fali radiowej.
W przedniej części obudowy umieszczony jest dipol lub zespół dipoli, które połączone są z urządzeniem radiowym za pomocą kabla koncentrycznego.
Zysk energetyczny anteny panelowej (zależy od jej złożoności oraz dokładności wykonania) osiąga od kilku do kilkunastu dBi.

## Slide 77: Antena paraboliczna
Najczęściej używane są do szerokopasmowej kierunkowej transmisji sygnałów. Wykorzystywane do transmisji sygnałów w szeregu wysoko specjalizowanych systemów, są często instalowane w warunkach bardzo narażonych na działania atmosferyczne.
Paraboliczne anteny mikrofalowe najczęściej używane są do szerokopasmowej kierunkowej transmisji sygnałów.
Podstawowymi parametrami są: zysk energetyczny, charakterystyka promieniowania, polaryzacja fali oraz impedancja.

## Slide 78: Anteny paraboliczne
Są odmianą anten kierunkowych, ale współpracują z talerzem oraz dają zysk od 20 do 60 dBi w zależności od promienia talerza.
Skupiają wiązkę fal radiowych.
Anteny paraboliczne mają największy zysk i kierunkowość ze wszystkich rodzajów anten. Ich zastosowanie to głównie połączenia punkt-punkt na dalekie odległości.

## Slide 79: Anteny paraboliczne

## Slide 80: Anteny paraboliczne - typy
offsetowe (nie skierowane bezpośrednio na obiekt)
paraboliczne – starszy typ anten, skierowanych wprost na satelitę,
w układzie Cassegraina (naśladujące przypisywaną mu konstrukcję teleskopu zwierciadlanego)
w układzie Gregory’ego – podobnie, jak w układzie Cassegraina, antena wykorzystująca dwukrotne odbicie (dwureflektorowa).
płaskie;

## Slide 81: Antena reflektorowa
Składa się z dwóch podstawowych elementów:
reflektora, który stanowi powierzchnię odbijającą dla fal elektromagnetycznych,
źródła oświetlającego (promiennika), który w odpowiedni sposób oświetla reflektor.

## Slide 82: Antena rombowa
Szerokopasmowa antena kierunkowa.
Nazywana jest rombową ze względu na swój czworoboczny kształt – typowo każdy bok ma długość znacznie większą od długości fali.
Odpowiednia kombinacja rozmiaru anteny, wysokości zawieszenia i częstotliwości pracy pozwala używać anten tego typu w komunikacji punkt-punkt na bardzo duże odległości.

## Slide 83: Antena sektorowa
Cechuje się szerokim kątem połowy mocy w płaszczyźnie głównej promieniowania (poziomej – H ang. horizontal) i wąskim kątem połowy mocy w płaszczyźnie prostopadłej (pionowej – V ang. vertical).
Anteny te dzieli się na anteny 45-, 60-, 90-, 120- oraz 180-stopniowe.
Stosowanie anten sektorowych wynika z konieczności poprawy efektywności wykorzystania widma dzięki ograniczeniu poziomu pola zakłócającego, co powoduje zmniejszenie odległości koordynacyjnej.

## Slide 84: Antena sektorowa

## Slide 85: Antena śrubowa
(helikalna) jest zbudowana z odcinka przewodnika zwiniętego w kształt helisy.
Ten typ anten jest stosowany przede wszystkim w zakresie mikrofal. Anteny śrubowe mogą pracować w dwóch trybach: normalnym i osiowym.
Antena śrubowa używana w sieciach WLAN, pracująca przy częstotliwości około 2,5 GHz.

## Slide 86: Antena tubowa
Typy anten tubowych.
tuba sektorowa typu E – zwiększenie rozmiarów falowodu następuje wzdłuż krótszej ścianki falowodu (płaszczyzna E),
tuba sektorowa typu H – zwiększenie rozmiarów falowodu następuje wzdłuż dłuższej ścianki falowodu (płaszczyzna H),
tuba piramidalna – w której występuje rozszerzenie wymiarów w obu płaszczyznach.
tuba stożkowa

## Slide 87: Anteny tubowe
Zalety anten tubowych:
duży zysk kierunkowy,
mały współczynnik fali stojącej (WFS),
dość duże pasmo pracy,
prostota budowy.

## Slide 88: Przeciwwaga anteny
przewodząca płaszczyzna (nazywaną również płaszczyzną uziemienia, co bywa mylące, bo nie zawsze jest uziemiona) lub zestaw prętów. Antena z przeciwwagą często występuje pod nazwą antena GP (od angielskiego terminu ground plane).

## Slide 89
Przeciwwaga (zwykle uziemiona) zwiększa sprawność anteny, ponieważ odbija część fal radiowych, które byłyby pochłonięte przez ziemię (nie mylić z uziemieniem) i zamienione na energię cieplną.
Jeśli przeciwwaga jest dostatecznie rozległa i wykonana z idealnego przewodnika, zachowuje się jak brakujące ramię pionowego dipola.

## Slide 90
Płaszczyznę przeciwwagi tworzą zwykle trzy lub cztery pręty (również myląco nazywane przeciwwagami) o długości co najmniej λ/4 (ćwierć długości fali), połączone z sobą i odchodzące od podstawy anteny. Promiennik stanowi jeden pręt pionowy, o długości λ/4.
Liczba i kąt nachylenia prętów przeciwwagi wpływa na rezystancję wejściową anteny.
Przy trzech prętach i kącie nachylenia równym 90° opór wynosi 35 Ω, przy 135° rośnie do 50 Ω, a przy 180° antena zamienia się w pionowy dipol prosty, osiągając 75 Ω.

## Slide 92: Specyfikacja anteny

## Slide 95
Archer VR400